# Блок защиты галогенных ламп и ламп накаливания «Гранит»

Блок защиты «Гранит» предназначен для предотвращения частого перегорания галогенных ламп и ламп накаливания и продления срока их службы минимум в 5–7 раз. Он защищает лампы от бросков тока при включении и от перенапряжений питающей сети. Блок защиты рассчитан на совместную работу с лампами на напряжение 220 В и 12 В (последние питают через обычный, не электронный, трансформатор). С электронными трансформаторами необходимо использовать блоки защиты с индексом «Т» («Гранит» БЗ-150-Т, «Гранит» БЗ-200-Т, «Гранит» БЗ-300-Т).

Технические характеристики

Напряжение сети 220 В ± 20 % Мощность нагрузки 40–150 Вт Напряжение на нагрузке не более 230 В Диапазон рабочих температур -20…+40 °C

Индивидуальная упаковка

Количество 1 шт. Размеры 95 х 118 х 15 мм Вес, брутто 20 г Объем 0,056 дм3

Схема подключения и монтажа

Внимание! Подключение блока защиты «Гранит» проводить при отключенном напряжении сети. Суммарная мощность нагрузки, подключаемой к блоку, не должна превышать 150 Вт. Блок защиты подключают и устанавливают в монтажной коробке (А) совместно с обычным выключателем (В), последовательно с осветительным устройством по цепи 220 В (рис. 1, 2).

Размеры

Коллективная тара

Количество блоков «Гранит» БЗ-150 20 шт. Размеры 90 х 100 х 175 мм Вес, брутто 0,5 кг Объем 1,6 дм3

| Коллективная тара комплектуется рекламными материалами: |
| --- |
| Рекламные листки (20 штук) |  |