# Диммер (светорегулятор) кнопочный «Агат-К-200»

| Диммер (светорегулятор) «Агат» предназначен для включения, выключения, плавной регулировки яркости освещения и продления срока службы ламп. Диммер рассчитан на совместную эксплуатацию с лампами накаливания и галогенными лампами на 220 В. Позволяя управлять освещением из разных мест, диммер «Агат» является лучшей заменой проходного выключателя. В отличие от проходного выключателя светорегулятор «Агат» не только включает/выключает освещение, но и плавно регулирует его яркость. |
| --- |
| Технические характеристики |
| Напряжение сети 220 В ± 20% Мощность нагрузки 40–200 Вт Напряжение на нагрузке не более 230 В Диапазон рабочих температур | -20…+40 °C |
| Управление |
| Диммер работает совместно с кнопочным выключателем: для включения/выключения света кратковременно нажмите кнопку выключателя; для регулировки освещения нажмите и удерживайте кнопку выключателя до получения нужного уровня яркости. |
| Схема подключения диммера |
| Внимание! Подключение диммера «Агат» и замену ламп производить только при отключенном напряжении сети. Суммарная мощность нагрузки, подключаемой к «Агат-К-200», не должна превышать 200 Вт. Светорегулятор устанавливают в монтажной коробке (А) совместно с кнопочным (возвратным) выключателем (В). Светлые провода подключить к проводам из монтажной коробки (А), идущим к лампам освещения. Темные провода подключить к клеммам выключателя (В). Для снижения уровня радиопомех рекомендуется использовать LC-фильтр. |

Схема подключения «Агат-К-200» вместо проходного выключателя

Размеры

Индивидуальная упаковка

Количество 1 шт. Размеры 95х118х15 мм Вес, брутто 20 г Объем 0,056 дм3

Коллективная тара

Количество диммеров «Агат-200» 20 шт. Размеры 90х100х175 мм Вес, брутто 0,5 кг Объем 1,6 дм3

Коллективная тара комплектуется рекламными материалами: Рекламные листки (20 штук