# Дистанционный сенсорный выключатель-светорегулятор «Сапфир».

Назначение

Дистанционное управление освещением любым пультом ДУ Ручное (сенсорное) управление освещением Плавная регулировка яркости света Имитация Вашего присутствия в пустой квартире Плавное включение освещения, продлевающее срок службы ламп Автоматическое отключение освещения через 12 часов

Достоинства

Удобство и простота в управлении освещением на расстоянии Выбор уровня освещения по настроению и обстоятельствам Охрана квартиры в Ваше отсутствие Экономия электроэнергии, продление срока службы ламп Доступная цена при высоком уровне качества, дизайна и комфорта

Область применения

Квартира, коттедж, дом, дача Офис, гостиница и т. д.

Цветовая гамма

| белый |  | бежевый |  | серебристый |  | золотистый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |
| Напряжение сети 220 В, 50 Гц Мощность нагрузки 40–400 Вт Тип нагрузки Лампы накаливания и галогенные лампы 220 В Диапазон рабочих температур 0…+40 °C |
| Схема монтажа |
| Внимание! Установку выключателя «Сапфир», замену ламп и предохранителя производить только при отключенном напряжении сети! 1. Снять клавишу-сенсор (1), отжав ее от рамки (2) в указанных на схеме местах. 2. Фазный провод, выходящий из монтажной коробки, подключить к клемме «Фаза» (3). 3. Нулевой провод, выходящий из монтажной коробки, подключить к клемме «Ноль» (4). 4. Вставить «Сапфир» в монтажную коробку и зафиксировать его с помощью лапок-распорок (6), закрутив винты (5). 5. Защелкнуть клавишу-сенсор (1) в рамку (2). 6. При замене 2-клавишного выключателя провода от двух групп ламп объединить в одно клеммное отверстие. |

Размеры

Индивидуальная упаковка

Количество 1 шт. Размеры 112 х 175 х 40 мм Вес, брутто 135 г Объем 0,34 дм3

Коллективная тара

Количество выключателей 10 шт. Размеры 180 х 115 х 227 мм Вес, брутто 1,6 кг Объем 4,7 дм3

Коллективная тара комплектуется рекламными материалами: Рекламные листки (20 штук)